## Slide 1
冯镔
华中科技大学电子信息与通信学院
fengbin@hust.edu.cn
计算机组成原理与接口技术（实验）
——基于MIPS架构
实验2&3 MIPS单周期微处理器设计

## Slide 2: Agenda
实验内容
  目的
  任务及时间安排
  报告要求
原理回顾
  计算机工作原理
  简单微处理器的基本构成
ISE软件使用
    模块设计
    功能仿真

## Slide 3: 实验目的
了解微处理器的基本结构
掌握哈佛结构的计算机工作原理
学会设计简单的微处理器
了解软件控制硬件工作的基本原理

## Slide 4: 实验任务及时间安排
任务（第5、6章内容）
  利用HDL语言，基于Xilinx FPGA nexys4实验平台，设计一个能够执行以下MIPS指令集的单周期类MIPS处理器，要求完成所有支持指令的功能仿真，验证指令执行的正确性
    支持基本的算术逻辑运算如add，sub，and，or，slt指令
    支持基本的内存操作如lw，sw指令
    支持基本的程序控制如beq，j指令
    仿真的汇编程序代码见超星慕课，3.5节 实验任务
时间安排（第11~12周）
  需要投入课外时间

## Slide 5: 实验报告要求
1. 实验任务、目标
2. 微处理器各个模块硬件设计原理、verilog代码
3. Rom汇编程序设计、代码
4. 各个模块的仿真激励代码、仿真结果截图以及文字说明如何验证其正确性
5. 心得体会

## Slide 6: Agenda
实验内容
  目的
  任务及时间安排
  报告要求
原理回顾
  计算机工作原理
  简单微处理器的基本构成
ISE软件使用
    模块设计
    功能仿真

## Slide 7: 完整数据通路

## Slide 8: 控制信号
1.ALU执行哪些运算
2.复用器通道选择信号
3.写入使能信号

## Slide 9: ALU控制信号两级译码
第一级译码器
Op[5:0]
Funct[5:0]
ALUCtr[3:0]
第二级译码器
ALUOp[1:0]
指令 | add | sub | and | or | slt | lw | sw | beq
运算 | 加 | 减 | 与 | 或 | 小于设置 | 加 | 加 | 减

## Slide 10: R型指令的控制信号取值
控制信号 | 取值
J
Mem2Reg
MemWr
ALUSrc
RegWr
RegDst
B
ALUOp[1:0]
Op[5:0]=000000
0
0
1
1
0
0
0
10

## Slide 11: lw指令的控制信号取值
控制信号 | 取值
J
Mem2Reg
MemWr
ALUSrc
RegWr
RegDst
B
ALUOp[1:0]
Op[5:0]=100011
0
0
0
1
1
0
1
00

## Slide 12: sw指令的控制信号取值
控制信号 | 取值
J
Mem2Reg
MemWr
ALUSrc
RegWr
RegDst
B
ALUOp[1:0]
Op[5:0]=101011
0
0
x
0
1
1
x
00

## Slide 13: beq指令的控制信号取值
控制信号 | 取值
J
Mem2Reg
MemWr
ALUSrc
RegWr
RegDst
B
ALUOp[1:0]
Op[5:0]=000100
0
1
x
0
0
0
x
01

## Slide 14: j指令的控制信号取值
控制信号 | 取值
J
Mem2Reg
MemWr
ALUSrc
RegWr
RegDst
B
ALUOp[1:0]
Op[5:0]=000010
1
x
x
0
x
0
x
xx

## Slide 15: Agenda
实验内容
  目的
  任务及时间安排
  报告要求
原理回顾
  计算机工作原理
  简单微处理器的基本构成
ISE软件使用
    模块设计
    功能仿真

## Slide 16: ISE软件使用
新建工程

## Slide 17: ISE软件使用
COE文件制作
  详情见“附录”或实验视频“COE文件制作过程.exe”
    用UltraEdit等编辑汇编代码
  MARS载入，并复制用户代码

## Slide 18: ISE软件使用
COE文件制作
  详情见mooc视频
    MARS中复制的代码粘贴到UltraEdit中，并用“列模式”，选中机器码

## Slide 19: ISE软件使用
COE文件制作
  详情见mooc视频
    注意！！！用verilog语言方式实现irom模块时，COE文件不需要添加头描述语句
    并修改 j main 指令机器码
      MIPS微处理器第一条指令对应的物理地址
      设计为0x00000000，因此需将0x08100009
      修改为0x08000000。
    将修改好后的文件，保存为irom.coe文件，
    供irom模块读入调用

## Slide 20: ISE软件使用
寄存器组模块
  采用Verilog实现：regFile.v

## Slide 21: ISE软件使用
寄存器组模块
  采用Verilog实现：regFile.v

## Slide 22: ISE软件使用
控制器模块
  采用Verilog实现：ctr.v

## Slide 23: ISE软件使用
控制器模块
  采用Verilog实现：ctr.v
指令 | RegDst | Jump | Branch | MemToReg | ALUSrc | RegWrite | MemWrite | MemRead | ALUOp1 | ALUOp0
R型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sw | X | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
beq | X | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
j | X | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X
….
….
部分case未完善，
请自行完成
….
….

## Slide 24: ISE软件使用
运算器(ALU)模块
  采用Verilog实现：alu.v

## Slide 25: ISE软件使用
运算器(ALU)模块
  采用Verilog实现：alu.v
输入信号 | 操作类型
0000 | 与
0001 | 或
0010 | 加
0110 | 减
0111 | 小于设置

## Slide 26: ISE软件使用
ALU控制译码模块
  采用Verilog实现：aluctr.v

## Slide 27: ISE软件使用
ALU控制译码模块
  采用Verilog实现：aluctr.v
指令 | 2位操作码 | 指令功能 | 6位功能码 | ALU的运算 | ALU的控制信号
LW | 00 | 取字 | XXXXXX | 加 | 0010
SW | 00 | 存字 | XXXXXX | 加 | 0010
BEQ | 01 | 相等跳转 | XXXXXX | 减 | 0110
R型指令 | 10 | 加 | 100000 | 加 | 0010
R型指令 | 10 | 减 | 100010 | 减 | 0110
R型指令 | 10 | 与 | 100100 | 与 | 0000
R型指令 | 10 | 或 | 100101 | 或 | 0001
R型指令 | 10 | 小于设置 | 101010 | 小于设置 | 0111

## Slide 28: ISE软件使用
顶层模块
  采用Verilog实现：top.v

## Slide 29: ISE软件使用
顶层模块
  采用Verilog实现：top.v
  将top.v设为“Set as Top Module”

## Slide 30: ISE软件使用
顶层模块
  采用Verilog实现：top.v
    定义信号线
    程序计数器PC
    模块实例化，连接模块
    连接其它信号线

## Slide 31: ISE软件使用
顶层模块
  采用Verilog实现：top.v
    定义信号线
    程序计数器PC
      单周期
      执行指令时不能取指令，取指令由ROM输出决定，执行指令包括改变PC的值等等
      因此改变PC的值与从ROM读取指令不能同时进行，这里采用时钟的两个不同边沿实现
        一个采用上升沿
        一个采用下降沿
      执行指令时PC的值才进行改变
    模块实例化，连接模块
    连接其它信号线

## Slide 32: ISE软件使用
顶层模块
  采用Verilog实现：top.v
    定义信号线
    程序计数器PC
    模块实例化，连接模块
    连接其它信号线

## Slide 33: ISE软件使用
顶层模块
  采用Verilog实现：top.v
    定义信号线
    程序计数器PC
    模块实例化，连接模块
    连接其它信号线

## Slide 34: ISE软件使用
顶层模块
  采用Verilog实现：top.v
    定义信号线
    程序计数器PC
    模块实例化，连接模块
    连接其它信号线

## Slide 35: Agenda
实验内容
  目的
  任务及时间安排
  报告要求
原理回顾
  计算机工作原理
  简单微处理器的基本构成
ISE软件使用
    模块设计
    功能仿真

## Slide 36: ISE软件使用
仿真
  子模块仿真
    寄存器组仿真
    …
  顶层仿真

## Slide 37: ISE软件使用
寄存器组仿真
  新建激励文件regsim.v，选择关联仿真对象

## Slide 38: ISE软件使用
寄存器组仿真
  regsim.v中修改、添加仿真激励代码

## Slide 39: ISE软件使用
寄存器组仿真
  运行仿真
  观察结果

## Slide 40: ISE软件使用
寄存器组仿真
  观察结果
    Step
    Run for the time specified on the toolbar

## Slide 41: ISE软件使用
寄存器组仿真
  观察结果
    Run for the time specified on the toolbar
    Zoom Out / Zoom In

## Slide 42: ISE软件使用
寄存器组仿真
  观察结果
    显示格式调整

## Slide 43: ISE软件使用
寄存器组仿真
  观察结果
    结果分析

## Slide 44: ISE软件使用
其它模块功能仿真
  控制器模块
  ALU模块
  ALU控制译码模块
  ROM模块
  RAM模块
  …
  自行完成这些模块的功能仿真，保证模块功能是正确的；之后可以进行Top的功能仿真；或者如发现Top功能仿真不对，可以返回来仿真各个模块功能，找出错误所在。

## Slide 45: ISE软件使用
顶层仿真
  新建激励文件topsim.v，选择关联仿真对象

## Slide 46: ISE软件使用
顶层仿真
  自动生成激励代码topsim.v

## Slide 47: ISE软件使用
顶层仿真
  运行仿真&查看结果

## Slide 48: ISE软件使用
寄存器组仿真
  观察结果
    Step
    Run for the time specified on the toolbar

## Slide 49: ISE软件使用
其它模块功能仿真
  运行仿真，观察输出波形或数据

## Slide 50: ISE软件使用
仿真
  顶层仿真